ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

По Обособена позиция № 1: Изграждане на локални газови системи за отопление по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”.

Техническото задание е част от документацията за участие в процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана съгласно чл. 7, ал. 1 от ПМС № 69 на Министерски съвет от 11 март 2013 г. за доставка и монтаж на газово оборудване за отопление с лъчисти керамичини излъчватели в сградата на автосервиз Косаня в гр.Мизия и в сградата на „Косаня” ЕАД - База Враца, по  проект № BG051PO001-2.3.03-0304 „Подобряване на условията на труд в „Косаня”ЕАД”.

Процедурата се провежда в рамките на проект BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № ESF-2303-05-05012 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ :

Дейността, обект на настоящата процедура включва:

- Доставка и монтаж на оборудване

Оборудването трябва да отговаря на следните технически параметри:

Автосервиз Косаня в гр.Мизия

| № по ред | Вид и параметри на оборудването | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на регулатор за висо-ко налягане с обогрев - 220/4bar, 25м³/h | Бр. | 1 | 1265,00 | 1265,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на филтър високо налягане до 250 бара(пред регулатор ВН) | Бр. | 1 | 245,00 | 245,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на регулатор - налягане втора степен до 0,02 bar(0,002 МРа) | Бр. | 1 | 467,00 | 467,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на филтър и кранове за газ - ниско налягане до 30 бара | Бр. | 10 | 22,00 | 22,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на топлообменник за газ 1" след регулатор високо налягане | Бр. | 1 | 440,00 | 440,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на манометри газови до 100 mbar и 10 bar с кран | Бр. | 1 | 186,00 | 186,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на гъвкава метална връзка INOX с холендър 1/2" | Бр. | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на предпазно -изпускателен клапан | Бр. | 1 | 215,00 | 215,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на газсигнализаторна централа с 2 датчици и ел.магнет вентил | Бр. | 1 | 875,00 | 875,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на маркуч за газ до 6 м. с накрайници високо налягане 250 bar | Бр. | 1 | 235,00 | 235,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на бърза връзка високо налягане 250 bar | Бр. | 1 | 118,05 | 118,05 |
| 12 | Доставка и монтаж на подгревателна инсталация против обледяване с помпа | Бр. | 1 | 638,00 | 638,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на разходомер за газ G16- до 25Nм³/h | Бр. | 1 | 1256,00 | 1256,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба Ø3/4 и Ø1" | м | 120 | 12,00 | 1440,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на ел.табло за управление на всеки излъчвател | Бр. | 8 | 59,00 | 472,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 12kW | Бр. | 8 | 1408,00 | 11264,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на метална конструкция - опори за лъчист излъчвател | Бр. | 8 | 93,00 | 744,00 |

База Враца в гр.Враца

| № по ред | Вид и параметри на оборудването | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на регулатор- налягане от - 5bar до 20mbar(0.02bar) | Бр. | 1 | 471,00 | 471,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на газсигнализаторна централа за метан с ел.магн.вентил НО | Бр. | 1 | 560,00 | 560,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на газсигнализаторен датчик за метан за 1 цех | Бр. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на манометри газови с кран до 10 bar и 100 mbar | Бр. | 1 | 140,00 | 140,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на гъвкава метална връзка INOX 1/2" за излъчвател | Бр. | 6 | 50,00 | 300,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на кран сферичен газов с холендър 1/2" | Бр. | 10 | 14,00 | 140,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на предпазно-изпускателен клапан | Бр. | 1 | 210,00 | 210,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба : 03/4", 01 1/2" и 02" | м | 220 | 19,00 | 4180,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на ел.табло за управление на всеки излъчвател | Бр. | 6 | 64,00 | 384,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 12kW | Бр. | 3 | 1375,00 | 4125,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на керамичен лъчист излъчвател до 20kW | Бр. | 3 | 1690,00 | 5070,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на метална конструкция - опори за лъчист излъчвател | Бр. | 6 | 90,00 | 540,00 |

ІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, които трябва да бъдат постигнати от изпълнителя.

С пълното съдействие на възложителя на поръчката, от изпълнителя се очаква да постигне заложените по проекта резултати, към момента на отчитане изпълнението на поръчката, а именно:

- Използваните материали да бъдат І-во качество, в съответствие с БДС, европейските стандарти и придружавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

- Да не се допуска влагането на некачествени материали в обекта. В противен случай изпълнителят ще носи отговорност за влошено качество на извършените дейности и на обекта като цяло.

- По време на монтажа да се спазват всички изисквания на противопожарните строително–технически норми;

- При изпълнение на дейностите, изпълнителят да се придържа към обема работи. При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши предварително съгласуване с Възложителя.

- Всички дейности да се изпълняват според действащите правила и норми за противопожарна безопасност и безопасност на труда

- Изпълнителят се задължава да осигури екип за изпълнение на договора, в който са включени лица с подходяща квалификация и опит.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И СРОКОВЕ

1. Място

Възложителят е разположен в гр. Мизия

Дейностите ще се изпълняват  в автосервиз Косаня в гр.Мизия и в сградата на „Косаня”ЕАД –База Враца.

2. Начална дата и срок на изпълнение

- Началната дата на изпълнение е датата на влизането в сила на договора между Възложителя и Изпълнителя.

- Периодът на изпълнение на договора ще бъде до 2 месеца след дата на сключване на договора,  но не по-късно от 30.09.2014 г.

3. Методика на реализация на дейността

-Изпълнителят ще ползва собствена материална база и оборудване, необходими за осъществяване на дейностите.

-Между Изпълнителя и Възложителя ще бъдат съгласувани параметрите на дейностите, които не могат да се уговорят предварително.

- Осигуряването на достъп до помещенията за реализиране на дейността е отговорност на Възложителя.

ІV. ДОКЛАДВАНЕ

1.  Текуща отчетна документация

Изпълнителят следва да води текуща отчетна документация, която да бъде предоставена на Възложителя, за целите на пълната и точна отчетност на дейностите по проекта. Тази документация следва да съдържа – сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица, както и др. документи, които са възникнали във връзка с изпълнението на дейността.

2. Приемане на изпълнението

Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя цялата документация, необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените работи.

Извършената доставка и монтаж се приема с подписан между страните приемо-предавателен протокол, като Възложителят е длъжен в срок от 10 работни дни да прегледа и извърши оценка на извършената доставка и монтаж и ако констатира несъответствия, да оформи констативен протокол, с който да определи срок, съгласуван с Изпълнителя за преработване на предадената документация по извършената доставка и монтаж, съобразно препоръките на Възложителя.

При констатирано съответствие на извършената доставка и монтаж с условията на Възложителя и офертата на Изпълнителя страните подписват приемо-предавателен протокол.